## Slide 1: Chapitre 4
Échanges d’énergie
Ch4-1

## Slide 2: Introduction
Deux modalités de transferts ou d’échange d’énergie
  Travail
  Chaleur
Le terme échange/transfert est très important car il indique que ces quantités ne sont définies que si il y a évolution !
Ch4-2

## Slide 3: Travail et chaleur ?
Le travail est un échange qui implique un mouvement coordonné du « médium »
  électrons qui circulent dans un conducteur
  déplacement/déformation sous l’action d’une force
La chaleur est liée à un mouvement désordonné et est donc très liée à l’agitation thermique.
  Flamme qui chauffe un matériau et qui augmente la température et donc l’agitation.
Ch4-3

## Slide 4: Système
Il est nécessaire de définir le système subissant une transformation thermodynamique :
  d’un état d’équilibre initial
  vers un nouvel état d’équilibre final
Un système est une portion de l’espace séparée du reste du monde (le milieu extérieur) par une frontière.
Ch4-4

## Slide 5: Système
Au travers de sa frontière, un système peut échanger :
  De l’énergie : travail et chaleur
  De la matière
Un système qui n’échange pas de matière avec le milieu extérieur est dit fermé (sinon il est ouvert)
Un système qui n’échange pas de chaleur est dit adiabatique (et la frontière adiabate)
Un système qui n’échange ni matière ni énergie est dit isolé.
Ch4-5

## Slide 6: Convention de signe
Convention thermodynamique :
  On compte positivement tout échange d’énergie qui se fait en faveur du système
  Attention : Dans certains pays anglo-saxons, la convention pour le travail est inverse !
Ch4-6

## Slide 7: Travail des forces de pression
Cas général
  Lors d’une compression, le système reçoit de l’énergie
  Lors d’une détende, il en cède !
Ce n’est pas une différentielle totale exacte !!
Ch4-7

## Slide 8: Travail des forces de pression
Cas d’une transformation réversible :
  Une transformation est dite réversible si elle est constituée d’une succession d’état d’équilibre
  Dans ce cas, on a l’équilibre mécanique  p = pext
Ch4-8

## Slide 9: Travail des forces de pression
Cas d’une transformation non-infinitésimale
Si isobare :
Si isochore :
Ch4-9

## Slide 10: Travail des forces de pression
Détente
Compression
Remarque : W dépend bien du chemin suivi
Ch4-10

## Slide 11: Transfert de chaleur
On considère ici l’état thermodynamique est complétement défini par les variables p, V et T
On considère également que ces trois variables sont liées par une équation d’état (GP par exemple) :
En conséquence, seules deux variables sont indépendantes !
Remarque: dans la suite, on raisonnera sur une mole
Ch4-11

## Slide 12: Transfert de chaleur
Le système subit des transformations :
On peut exprimer la chaleur échangée sous la forme de trois formes différentielles selon le couple de variables indépendantes choisi !
Ch4-12

## Slide 13: Coefficients calorimétriques
Avec la nomenclature conventionnelle :
En rouge  coefficients calorimétriques.
Ch4-13

## Slide 14: Relations entre coefficients
Ch4-14

## Slide 15: Terminologie
Ch4-15