## Slide 1: Chapitre 7
Machines Thermiques Dithermes
Ch5-1

## Slide 2: Rappel
Enoncé du 2nd principe par Thomson :
  Un système en contact avec un seul thermostat ne peut, au cours d’un cycle, fournir du travail
  Dit autrement, un tel système monotherme ne peut que recevoir du travail et céder de la chaleur
  On se focalisera donc sur des cycles dithermes !
Ch6-2

## Slide 3: Définitions
Une machine thermique est un dispositif dans lequel un fluide décrit un cycle de transformations
Une machine thermique ditherme échange de l’énergie avec deux sources de chaleur à des températures différentes :
  Tc : source chaude (échange Qc)
  Tf<Tc : source froide (échange Qf)
Ch6-3
Attention : Q algébriques !

## Slide 4: Inégalité de Clausius
Pour un cycle ditherme :
Ch6-4
Égalité si cycle réversible

## Slide 5: Classification
Un moteur thermique :
  Cède du travail (W<0)
  Reçoit de la chaleur (Qc+Qf>0)
Une pompe à chaleur (y compris réfrigérateur)
  Reçoit du travail (W>0)
  Cède de la chaleur (Qc+Qf<0)
Toujours pour un cycle…
On a toujours Qc et Qf de signes opposés
Ch6-5

## Slide 6: Efficacité
L’efficacité d’une machine thermique est le rapport (en valeur absolue) :
  Du transfert d’énergie utile
  Sur transfert d’énergie dépensé
  La définition dépend donc de la nature de la machine
Ch6-6

## Slide 7: Cycle de Carnot
C’est un cycle réversible qui comporte :
  Deux isothermes (Tf et Tc) :
  Deux adiabatiques (isentrope donc) :
Ch6-7
C’est le cycle de référence qui admet l’efficacité maximale

## Slide 8: Cycle de Carnot
C’est également un cycle renversable car on peut le parcourir dans les deux sens :
  Sens trigo  cycle récepteur/résistant (W>0)
  Sens anti-trigo  cycle moteur (W<0)
Ch6-8

## Slide 9: Moteur thermique ditherme
Ch6-9

## Slide 10: Efficacité de Carnot
Ch6-10
L’efficacité d’un moteur thermique est maximale lorsque le cycle est décrit de façon réversible.
L’efficacité maximale, appelée efficacité de Carnot ne dépend que des températures Tc et Tf des thermostats

## Slide 11: Pompe à chaleur ou Réfrigérateur
Ce sont des machines dithermes qui :
Ch6-11
  Reçoivent du travail (W>0)
  Cède de la chaleur à la source chaude (Qc<0)
  Reçoivent de la chaleur de la source froide (Qf>0)

## Slide 12: Pompe à chaleur ou Réfrigérateur
La seule différence entre une pompe à chaleur et un réfrigérateur est l’échange de chaleur utile :
Ch6-12
  Pour une PAC, on cherche à transférer de l’énergie-chaleur vers la source chaude donc Qc est la grandeur utile
  Pour le réfrigérateur, on cherche à extraire de l’énergie-chaleur de la source froide donc Qf est la grandeur pertinente

## Slide 13: Efficacité d’une Pompe à chaleur
Ch6-13

## Slide 14: Efficacité d’un réfrigérateur
Ch6-14

## Slide 15: Récapitulatif
Ch6-15