## Slide 1: Chapitre 8
Changement d’état du Corps Pur
Ch8-1

## Slide 2: Introduction
Corps pur = corps formé d’un seul constituant
  Ex : eau, cuivre, aluminium, diazote
  Attention : acier, air, jus de fruits ne sont pas des corps purs !
Comment savoir si on a affaire à une corps pur (CP) ?  Aucune règle !
Ch8-2

## Slide 3: Phase
Un corps pur peut exister sous trois phases :
  Gaz : peu d’interaction entre les molécules, occupe tout l’espace disponible
  Liquide : molécules en contact (« glissement »)
  Solide : molécules fixes dans un réseau cristallin
Le passage d’un état à un autre est appelé transition de phase ou changement d’état.
Ch8-3

## Slide 4: Les différentes transitions
Ch8-4

## Slide 5: Diagramme de phase
L’état d’une quantité d’un corps pur peut être complètement défini par la définition de sa pression (p), de son volume massique (v) et de sa température (T) :
On peut éventuellement avoir différentes expressions pour chaque phase…
Ch8-5

## Slide 6: Diagramme de phase
Ch8-6
Il existe un lieu ou l’on peut avoir simultanément présence des trois phases : c’est la ligne triple
Au delà du point triple, il n’existe plus de distinction entre liquide et vapeur. On parle de fluide supercritique…

## Slide 7: Diagramme de phase
Le diagramme précédent est complexe à manipuler.
On préfère généralement le découper en « tranche » :
  Isochore (v=cte)
  Isotherme (T=cte)
  Isobare (p=cte)
On obtient alors des graphiques plans où les transitions correspondent à des lignes…
Ch8-7

## Slide 8: Diagramme isochore
Ch8-8
Point
critique
A
B
Avec transition
Sans transition

## Slide 9: Diagramme isotherme (Clapeyron)
Ch8-9

## Slide 10: Diagramme isobare
Ch8-10

## Slide 11: Analyse d’une transition S-L (eau)
Ch8-11
On prend un volume d’eau à +20°C que l’on refroidit (à pression constante) en le plaçant dans une enceinte à -19°C.

## Slide 12: Analyse d’une transition S-L (eau)
Ch8-12
Dans une première partie, l’eau reste liquide. Elle cède de la chaleur à l’ambiance (2nd principe) et se refroidit…

## Slide 13: Analyse d’une transition S-L (eau)
Ch8-13
Lorsqu’elle atteint 0°C, on observe l’apparition d’une partie solide (glace). La température se stabilise et reste à 0°C.
L’eau échange cède toujours de l’énergie mais sa température reste constante…

## Slide 14: Analyse d’une transition S-L (eau)
Ch8-14
Lorsque la dernière goutte de liquide devient solide, on observe la reprise de la décroissance de la température… qui tend alors jusqu’à la température de l’enceinte (équilibre thermique)

## Slide 15: Equilibre entre deux phases
Ch8-15
On admettra que :
A pression constante, l’équilibre entre deux phases se fait obligatoirement à température constante.
Il existe en fait une relation entre p et T lorsqu’on à équilibre entre deux phases…

## Slide 16: Grandeurs thermodynamiques
Ch8-16
Nous avons remarqué que pendant la transition S/L, le système cédait de l’énergie-chaleur sans que sa température ne varie…
Il faut donc introduire les grandeurs thermodynamiques pertinentes pour caractériser cette énergie…

## Slide 17: Grandeurs thermodynamiques
Ch8-17
Puisque nous sommes à pression constante, il est naturel de l’exprimer en terme d’enthalpie. On trouvera donc :
  Transition S/L : variation d’enthalpie de fusion
  Transition L/V : variation d’enthalpie de vaporisation
  Transition S/V : variation d’enthalpie de sublimation
  Le sens conventionnel choisi correspond à des valeurs positives.

## Slide 18: Grandeurs thermodynamiques
Ch8-18
Ces grandeurs correspondent au système considéré  on peut ramener la gradeur à l’unité de masse ou de mole
On introduit alors les chaleurs latentes L massiques ou molaires
  Lvap, Lfus, Lsub
Ce sont des grandeurs intensives (J/kg)

## Slide 19: Grandeurs thermodynamiques
Ch8-19
On a également une variation d’entropie :
  Transition S/L : variation d’entropie de fusion
  Transition L/V : variation d’entropie de vaporisation
  Transition S/V : variation d’entropie de sublimation
  Ces valeurs sont toutes positives car les transitions considérées entrainent une augmentation du désordre…

## Slide 20: Grandeurs thermodynamiques
Ch8-20
Puisque le changement de phase (à pression constante) se fait à température Te constante, on peut écrire (en imaginant un chemin élémentaire réversible) :
Soit pour une transition de 1 vers 2 :

## Slide 21: Isothermes d’Andrews
Ch8-21
Représentation dans le diagramme de Clapeyron des isothermes pour un CP :
On ne représente généralement pas la région solide
Il existe un point C (point triple encore) au dessus duquel il n’y a plus de distinction entre liquide et solide.
On observe une pression constante lors du changement de phase pour une isotherme (variance…)
On ne connaît pas à priori la composition L/V au cours de la transition…

## Slide 22: Règle des moments
Ch8-22
Fraction (massique) vapeur :
Démonstration :
pour un système de masse m
Fonctionne également en molaire