## Slide 1: Etude de cas OFE ING 1 2009-2010 Les concepts, méthodes et outils à utiliser ; Simulation de Monte-Carlo Pay-back Nomenclature et Gamme opératoire Calcul de taux horaire Capacité de production Cycle de vie produit
Il est fortement conseillé de prendre connaissance de l’intégralité du document avant
de commencer à résoudre le cas qui vous est proposé.

## Slide 2: Enoncé
Les investissements nécessaires à l’étude d’un nouveau produit, à son développement et au
lancement de sa commercialisation sont évalués à 50.000 € sur la première année 2009.
Le produit sera commercialisé au tout début de la deuxième année 2010.
Avec l’hypothèse d’un prix de vente HT fixé à 100 € par produit vendu, il a été recueilli
auprès des experts du marketing un % de chances de vendre une quantité supérieure à une
quantité donnée Q0 de ce produit durant les 3 années à venir (2010, 2011, 2012) selon le tableau
ci-dessous.
Q1) Quantités vendues
Déterminer la valeur de la quantité vendue qui a au moins 70% de chances d’être atteinte
dans chacune des 3 années. Pour les années 2010 et 2011, la détermination de cette valeur
ne pose pas de problème, il suffit de procéder par interpolation pour la déterminer.
En revanche pour l’année 2012, il est conseillé de procéder par simulation de Monte-Carlo et
de faire au moins 10 simulations de 1000 tirages au hasard chacune pour avoir une
bonne précision sur cette quantité.

## Slide 3: Enoncé
Q2) Pay-back
Les dépenses relatives à l’exploitation de ce produit ont été évaluées à 80 € par produit
vendu. La question est de déterminer la date du Pay-back en retenant la quantité qui a 70% de
chances d’être atteinte sur chaque année et que vous venez d’identifier.
On considérera que les ventes mensuelles sont égales au 12eme des ventes annuelles.
Q3) Coût matières premières
La nomenclature du produit est indiquée selon l’arborescence ci-dessous. Les coûts unitaires de
chacune des matières premières MPi du dernier niveau sont indiqués dans le tableau associé à
l’arborescence. Les composants de niveau supérieur sont simplement obtenus par des
opérations de fabrication et ne nécessitent pas d’autres approvisionnements.
Quel est le coût total des matières premières nécessaires à la fabrication d’un produit et quel %
représente ce coût par rapport au coût total de 80 € ?

## Slide 4: Enoncé
Produit
1 M1
1 M2
1 SM1
1 SM2
1 SM3
1 SM4
2 P1
1 P2
1 P3
2 P1
1 P2
4 P1
1 P3
4 P3
2 P2
5 MP1
2 MP2
3 MP3
2 MP1
4 MP2
8 MP3
5 MP1
2 MP2
4 MP3
5 MP1
2 MP2
3 MP3
5 MP1
2 MP2
3 MP3
2 MP1
4 MP2
8 MP3
5 MP1
2 MP2
4 MP3
2 MP1
4 MP2
8 MP3
5 MP1
2 MP2
4 MP3
Le produit contient 1 M1 et 1 M2
1 SM1 contient 2 P1 et 1 P2
1 SM2 contient 4 P1 et 1 P3
1 SM3 contient 2 P1, 1 P2 et 1 P3
1 SM4 contient 2 P2 et 4 P3
1 P1 contient 5 MP1, 2 MP2 et 3 MP3
1 P2 contient 2 MP1, 4 MP2 et 8 MP3
1 P3 contient 5 MP1, 2 MP2 et 4 MP3
1 M1 contient 1 SM1 et 1 SM2
1 M2 contient 1 SM3 et 1 SM4
Cette arborescence se lit de la manière suivante :
Matière première | Coût unitaire en euros
MP1 | 0,10
MP2 | 0,20
MP3 | 0,05

## Slide 5: Enoncé
Q4) Coût main d’œuvre
Le temps de fabrication d’un produit est en moyenne de 70 minutes. Le salaire brut
moyen mensuel des opérateurs pour le fabriquer est de 1800 €/mois et les horaires de
travail sont les suivants : 35 h/semaine, 7h de travail /jour, 5 semaines de congés payés /an,
10 jours fériés/an, taux d’absentéisme : 10% du temps de présence.
Les charges sociales patronales sont de 50% du salaire brut.
Quel est le coût direct de la main d’œuvre (salaire + charges sociales) nécessaire pour fabriquer
le produit et quel % représente ce coût de main d’œuvre sur les 80€ ?
Q5) Charges indirectes
Que représente la différence entre le coût total de 80 € et la somme des coûts
«Main d’œuvre + Matières premières » et quel est le % de cette différence par rapport au
coût total de 80 € ?
Q6) Effectif de production
Quel est l’effectif de production qu’il faut prévoir pour assurer la production de ce
produit sur l’année 2011 ?
Q7) Nouveau produit
Si l’on ne veut pas licencier une partie du personnel de production embauché en année 2011
et si l’on veut le reconvertir sur la production d’un nouveau produit dont on a déjà les
spécifications au bureau d’études et qui consommerait 50 minutes de temps de production,
quelle serait la quantité de ce deuxième produit à fabriquer en année 2012 pour
maintenir l’effectif de production constant ?

## Slide 6: Consignes pour le rapport à rendre
Dans votre rapport papier (fait sous PowerPoint), vous fournirez l’explication de la démarche
suivie pour chaque réponse et la copie de tous les tableurs EXCEL qui vous auront servi pour
répondre aux questions Q1 à Q7.
Le travail est à faire par équipe de 4 étudiants et vos 4 noms doivent figurer sur la première
page de votre rapport. La même note sera attribuée aux 4 membres de l’équipe.
Pour vous aider, le graphe ci-dessous indique l’ordre dans lequel vous pouvez traiter les
questions.
Ainsi certaines questions peuvent être traitées en parallèle en vous partageant le travail dans
l’équipe et ainsi gagner du temps sur la résolution du cas. C’est un petit projet.
Dans le rapport, vous êtes priés d’indiquer nominativement quels sont ceux des 4 membres
de l’équipe qui auront traité telle ou telle question.
Si l’un des 4 noms manque, il lui sera attribué une note égale à zéro.
Votre rapport doit faire l’objet d’un dépôt sur AREL au plus tard 10 jours ouvrables après la
dernière séance du cours OFE, soit :
le 07/10/2009 pour le groupe A
le 07/10/2009 pour le groupe B
le 08/10/2009 pour le groupe C
le 08/10/2009 pour le groupe D.
Il sera décompté 1 point de pénalité
par jour de retard.
Bon courage !!
Q1
Q2
Q6
Q5
Q4
Q3
Q7
Fin du
projet
Début du
projet