## Slide 1: Organisation et Fonctionnement de l'Entreprise (Séance N°7) "Prévoir les coûts de production"

## Slide 2: Loi d'expérience (1/4)
COÛT DU iEME PRODUIT D’UNE SÉRIE DE n PRODUITS
Le coût de production d'une série de n produits identiques est différent de n fois le coût de production du premier produit
(n est une mesure de « l’expérience » : on a plus d’expérience si l’on a produit 10.000 produits que si l’on en a produit 1.000).
Cette affirmation provient du fait que l'on sait de mieux en mieux comment faire pour réaliser une tâche lorsqu'on la reproduit. Ce phénomène d'apprentissage a été mis en évidence à la Curtiss Wright Corporation en 1936 et a été formalisée par Boeing. Il a été constaté que chaque fois que le rang du produit dans une série de fabrication était doublé, le temps mis pour le fabriquer était multiplié par un facteur k inférieur à 1 et constant tant qu'il n'était apporté aucune modification ni au produit ni au procédé de fabrication.
Cette loi expérimentale a été depuis vérifiée sur de nombreux types de production. Sa formalisation est donc la suivante :
C2i = k Ci
avec : i le rang du produit dans la série des n produits
Ci le coût du produit de rang i
C1 le coût du premier produit de la série
k le coefficient d'apprentissage.
C2 = k C1;
C4 = k C2 = k k C1 =k2 C1
C8 = k C4 = k3 C1
etc...
Notes: K < 1
<number>

## Slide 3: Loi d'expérience (2/4)
La loi est donc de la forme : Ci = C1 kλ expression dans laquelle on observe que λ est fonction de i. Or λ suit une progression arithmétique (PA) de raison r = 1 et de premier terme PA1 égal à 0 alors que i suit une progression géométrique (PG) de raison r = 2 et de premier terme PG1 égal à 1. Ainsi au rang n, λ sera égal au n iéme terme de la PA et i sera égal au n ième terme de la PG.
Le nième terme de la PA, PAn = PA1 + r (n-1) et donc PAn = (n-1). Le nième terme de la PG, PGn = PG1 r (n-1) et donc PGn = 2 (n-1).
Au rang n, on peut donc écrire : i = 2λ.
Par conséquent, log i = log 2λ et log i = λ log 2 d'où λ = log i/log 2 et donc :
Ci = C1 k log i/log 2
Il est possible de substituer i et k l'un à l'autre dans la formule car on peut écrire :
log Ci = log C1 + (log i / log 2) log k, soit log Ci - log C1 = (log k / log 2) log i
d'où : log (Ci /C1) = (log k / log 2) log i et
Ci /C1 = i log k/ log 2 ou encore : Ci /C1 = i λ avec λ = log k / log 2
L'intérêt de cette deuxième forme est qu'elle simplifie les calculs dans la mesure où log k / log 2 est constant dans une série de produits.
Pour k = 0,8 par exemple : log k/log2 = log 0,8/0,30103 = (log 8 - log 10)/0,30103 = (log 8 - 1)/0,30103 = - 0,3219.....
On trouve à la figure suivante, la courbe donnant Ci/C1 en fonction de i et pour un k de 0,8.

## Slide 4: Loi d'expérience (3/4)
Donc lorsque le rang i d'un même produit double dans la série produite, son coût
est multiplié par un facteur k < 1 tel que :
Ci /C1 = i λ avec λ = log k / log 2

## Slide 5: Loi d'expérience : Coût moyen d'un lot de n produits identiques (4/4)
Pour un lot de 30 produits identiques dont le premier coûte C1 = 1000 avec
un coefficient k = 0,8, le coût moyen d'un produit de la série est de : 467,33 €.
On comprend la guerre économique que peuvent se livrer les constructeurs
d'aéronefs vis-à-vis des compagnies aériennes.

## Slide 6: Etude de cas "BOEING"
BOEING a une demande de proposition de la part d’une compagnie aérienne pour l’acquisition d’un flotte de 10 avions. Un des chapitres de cette proposition concerne le coût d’entretien prévisionnel des avions lors des grandes visites. On sait, depuis les observations relevées par BOEING sur les temps de certaines des opérations de maintenance lors des grandes visites, que ces temps suivent une loi d’apprentissage de facteur k = 0,9.Les opérations concernées par ce facteur d’expérience représentent 60% du temps total consacré à l’ensemble des opérations de maintenance. Les autres 40% restent pratiquement constants d’une visite à la suivante. Le coût total de la main d’œuvre pour la 1ere visite est de 100.000 euros. Ce coût a été mesuré et calculé sur une visite simulée. Chaque avion est visité 6 fois par an.
Il s’agit de construire pour une flotte de 10 avions identiques, la courbe d’apprentissage donnant le coût prévisionnel de la main d’œuvre relative à chacune des visites sur les 5 ans qui viennent dans le but de servir au calcul prévisionnel du coût d’entretien.
Question N°1 : Vous donnerez le coût prévisionnel de la main d’œuvre pour chaque n° de visite et en tracerez le graphique d’évolution.
Question N°2 : Vous donnerez le coût moyen de cette main d’œuvre année par année.
Question N°3 : Calculer le coût pour k=0,8