## Slide 1: Organisation et Fonctionnement de l'Entreprise (Séance N°5) "Approvisionner les composants"

## Slide 2: Exemple de MRP à 4 produits : W, X, Y, Z (1/2)
 | W | X | Y | Z
26 Novembre | 15 | 7 | 6 | 2
27 Novembre | 10 | 5 | 4 | 8
PDP : Commandes fermes des clients et dates de livraison des produits
Nomenclature arborescente d'un produit
W
M1
M2
M3
SM1
SM2
SM3
SM4
P1
P2
P3
MP1
MP2
MP3
SM1
SM3
Niveaux
0
1
2
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
2
3
Usinage des pièces Pi pour obtenir les SMi : 3 jours
Traitements chimiques,Test et assemblage pour obtenir les modules Mi : 4 jours
Approvisionnement des MPi :
2 jours
Usinage et assemblage des MPi pour obtenir les Pi : 2 jours
Assemblage des Mi pour obtenir le produit W : 2 jours
Gamme opératoire

## Slide 3: Exemple de MRP à 4 produits : W, X, Y, Z (2/2)
 | M1 | M2 | M3
SM1 | 1 | 0 | 1
SM2 | 1 | 0 | 0
SM3 | 0 | 1 | 1
SM4 | 0 | 1 | 0
 | SM1 | SM2 | SM3 | SM4
P1 | 2 | 4 | 2 | 0
P2 | 1 | 0 | 1 | 2
P3 | 0 | 1 | 1 | 4
 | P1 | P2 | P3
MP1 | 5 | 2 | 5
MP2 | 2 | 4 | 2
MP3 | 3 | 8 | 4
Assemblage intermédiaire :
Nomenclature niveaux 1/2
Usinage et assemblage des pièces
Nomenclature niveaux 2/3
Usinage des matières premières
Nomenclature niveaux 3/4
 | W | X | Y | Z
M1 | 1 | 1 | 0 | 1
M2 | 1 | 0 | 1 | 1
M3 | 1 | 1 | 1 | 0
Assemblage final :
Nomenclature niveaux 0/1
Nomenclatures matricielles des 4 produits
Combien faut-il de MP1, MP2 et MP3 pour pouvoir fabriquer un produit W ?

## Slide 4: Nomenclature arborescente complète du produit W
W
1 M1
1 M2
1 M3
1 SM1
1 SM2
1 SM3
1 SM4
2 P1
1 P2
1 P3
1 SM1
1 SM3
2 P1
1 P2
4 P1
1 P3
4 P3
2 P2
5 MP1
2 MP2
3 MP3
2 MP1
4 MP2
8 MP3
5 MP1
2 MP2
4 MP3
5 MP1
2 MP2
3 MP3
5 MP1
2 MP2
3 MP3
2 MP1
4 MP2
8 MP3
5 MP1
2 MP2
4 MP3
2 MP1
4 MP2
8 MP3
5 MP1
2 MP2
4 MP3
2 P1
1 P2
5 MP1
2 MP2
3 MP3
2 MP1
4 MP2
8 MP3
2 P1
1 P2
1 P3
5 MP1
2 MP2
3 MP3
2 MP1
4 MP2
8 MP3
5 MP1
2 MP2
4 MP3
X
=
X
=
X
=

## Slide 5: Jalonnement des OF
Pour l'instant nous avons raisonné en capacité infinie et nous ne nous sommes pas
préoccupés de savoir si les ateliers disposaient des capacités suffisantes pour
réaliser chacun des OF dans les quantités et délais souhaités.
Par exemple, est-il possible de réaliser, sur les journées des 09,12 et 13 Novembre,
l'usinage des MPi pour fabriquer les pièces Pi ?
Cette question renvoie à la capacité de production des ateliers.

## Slide 6: Exemple de calcul matriciel dans EXCEL

## Slide 7: Etude de cas W, X, Y, Z

## Slide 8: Etude de cas W, X, Y, Z
Les SMI sont toujours lancés en fabrication par lots de 10 unités.
Q1) Calcul des besoins en approvisionnements en MPI sans stocks de départ
Combien faut-il au total de MP1, MP2 et MP3 pour pouvoir fabriquer les quantités
en commande des 4 produits W, X, Y, Z ?
Q2) Calcul des besoins en approvisionnements en MPI avec stocks de départ
Etat des stocks de départ
Q3) En supposant que les délais des fournisseurs de MPI soient de 2 jours, à
quelles dates faut-il passer commande de ces matières premières pour
respecter les délais de livraison des produits finis W, X, Y, Z ?
(se servir du planning de jalonnement des OF établi ci-dessus)